## Slide 1
PAS ECU
Sample Task
Review
AUTOSAR CAN communication
Analysis Design Implementation Test
Notes: MỞ ĐẦU
Em xin trình bày phần review Sample Task về luồng giao tiếp CAN giữa MDC và PAS. Phạm vi em thực hiện là BSW phía PAS. Mục tiêu của task là giúp em hiểu rõ hơn về AUTOSAR, CAN và ECU qua một luồng giao tiếp cụ thể.
Em sẽ đi theo trình tự nhận task, Analysis, Design, Implementation và Test, sau đó gửi lời cảm ơn đến mọi người đã hỗ trợ em.
Nguồn nội dung: mô tả Sample Task do người trình bày cung cấp ngày 24/10/2026. Hình nền: minh họa trừu tượng tạo bằng ImageGen, không phải phần cứng thật của dự án.

## Slide 2
ASSIGNMENT
Task scope
02
MDC and PAS
BSW implementation on PAS
Frame | Direction | Required behavior
VehicleStatus | MDC to PAS / Rx | Cyclic reception every 20 ms
KeyLearn | MDC to PAS / Rx | Receive KeyLearn from MDC
KeyLearn | PAS to MDC / Tx | Event triggered after KeyLearn Rx
Notes: NHẬN TASK
Có hai ECU tham gia: MDC và PAS. Phần em thực hiện là BSW trên PAS. Từ góc nhìn PAS, phạm vi gồm ba frame: Rx VehicleStatus, Rx KeyLearn và Tx KeyLearn.
VehicleStatus từ MDC có chu kỳ 20 ms. Khi PAS nhận KeyLearn từ MDC, PAS cần gửi KeyLearn theo cơ chế event trigger. Vì vậy, hai frame cùng tên KeyLearn cần được phân biệt bằng chiều giao tiếp.
Từ phạm vi này, em chuyển sang bước Analysis để hiểu rõ từng requirement và những nội dung cần xác nhận thêm.

## Slide 3
01 REQUIREMENTS
Analysis
03
Requirement review and clarification
01
Frame definitions
CAN ID, DLC and signal layout
02
Timing and trigger
20 ms cycle and KeyLearn response conditions
03
Acceptance criteria
Expected payload and observable behavior
Notes: ANALYSIS
Ở bước Analysis, điều quan trọng nhất với em là hiểu đúng requirement trước khi bắt đầu cấu hình. Có ba nhóm cần làm rõ.
Thứ nhất là định nghĩa frame: CAN ID, DLC và cách bố trí signal. Thứ hai là timing và trigger: chu kỳ VehicleStatus 20 ms và điều kiện gửi phản hồi KeyLearn. Thứ ba là tiêu chí chấp nhận: payload mong đợi và hành vi có thể quan sát khi test.
Với nội dung chưa biết hoặc chưa hiểu, em cần trao đổi lại với senior thay vì tự giả định. Ví dụ, với KeyLearn, cần xác nhận request nào kích hoạt response và payload phản hồi cần thể hiện điều gì.
Sau khi cách hiểu requirement rõ ràng, em mới có cơ sở để thiết kế kế hoạch cấu hình và kiểm thử.

## Slide 4
02 PREPARATION AND PLAN
Design
04
Preparation
Working environment
Project setup and CAN configuration inputs
Required knowledge
AUTOSAR layers and the CAN data path
Execution plan
Implementation plan
Configuration sequence and Rx / Tx mapping
Test plan
Test cases linked to each requirement
Notes: DESIGN
Ở bước Design, em chia công việc thành preparation và execution plan.
Preparation gồm chuẩn bị môi trường dự án, các đầu vào cấu hình CAN và kiến thức cần dùng. Phần kiến thức tập trung vào các lớp AUTOSAR và đường đi của dữ liệu CAN.
Execution plan gồm implementation plan và test plan. Với implementation, em xác định thứ tự cấu hình và mapping của các luồng Rx, Tx. Với test, em gắn từng case với requirement, xác định đầu vào và expected behavior.
Nhờ có kế hoạch này, khi sang implementation em biết phần nào cần cấu hình, còn khi test em có cơ sở để đối chiếu hành vi thực tế.

## Slide 5
03 PAS BSW
Implementation
05
CAN configuration sequence
01
Can 0
Controller setup
02
CanIf
CAN interface mapping
03
PduR
PDU routing
04
COM
Signals and I-PDUs
Rx
VehicleStatus and KeyLearn from MDC
Tx
KeyLearn response on the receive event
Notes: IMPLEMENTATION
Ở phần implementation, em đi theo chuỗi cấu hình của task: Can 0, CanIf, PduR và COM. Can 0 là điểm bắt đầu ở mức controller theo cách gọi trong dự án. CanIf ánh xạ giao tiếp CAN, PduR định tuyến PDU, còn COM xử lý signal và I-PDU.
Đây là thứ tự cấu hình để trình bày công việc. Ở runtime, Rx đi từ driver lên các lớp phía trên, còn Tx đi theo chiều ngược.
Về chức năng, PAS nhận VehicleStatus và KeyLearn từ MDC. Khi có KeyLearn Rx, implementation cần nối sự kiện nhận với yêu cầu gửi KeyLearn Tx. Cấu hình routing riêng lẻ không tự tạo logic phản hồi này.
Em xin điểm lại cách cấu hình và những vướng mắc thực tế trong phần em đã làm trước khi chuyển sang test.
Tài liệu tham chiếu: AUTOSAR Layered Software Architecture, https://www.autosar.org/fileadmin/standards/R24-11/CP/AUTOSAR_CP_EXP_LayeredSoftwareArchitecture.pdf .

## Slide 6
Test
Notes: IMPLEMENTATION
Ở phần implementation, em đi theo chuỗi cấu hình của task: Can 0, CanIf, PduR và COM. Can 0 là điểm bắt đầu ở mức controller theo cách gọi trong dự án. CanIf ánh xạ giao tiếp CAN, PduR định tuyến PDU, còn COM xử lý signal và I-PDU.
Đây là thứ tự cấu hình để trình bày công việc. Ở runtime, Rx đi từ driver lên các lớp phía trên, còn Tx đi theo chiều ngược.
Về chức năng, PAS nhận VehicleStatus và KeyLearn từ MDC. Khi có KeyLearn Rx, implementation cần nối sự kiện nhận với yêu cầu gửi KeyLearn Tx. Cấu hình routing riêng lẻ không tự tạo logic phản hồi này.
Em xin điểm lại cách cấu hình và những vướng mắc thực tế trong phần em đã làm trước khi chuyển sang test.
Tài liệu tham chiếu: AUTOSAR Layered Software Architecture, https://www.autosar.org/fileadmin/standards/R24-11/CP/AUTOSAR_CP_EXP_LayeredSoftwareArchitecture.pdf .

## Slide 7
Thank you
Notes: LỜI CẢM ƠN
Trước khi kết thúc, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Công, anh Trường, anh Duy và các bạn intern cùng làm Sample Task.
Sample Task này hoàn thành được là nhờ sự hỗ trợ rất lớn của mọi người. Em cảm ơn các anh đã dành thời gian hướng dẫn, giải thích những điểm em chưa hiểu và hỗ trợ khi em gặp vướng mắc. Em cũng cảm ơn các bạn intern đã cùng trao đổi và học với em trong suốt quá trình làm task.
Nhờ sự đồng hành đó, em hiểu rõ hơn cách tiếp cận một công việc từ requirement đến implementation và test. Em rất trân trọng sự hỗ trợ của mọi người. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe.